## Slide 1: Степанов Сергей Валериевич, д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Гогина Елена Сергеевна, к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
ФГБУ НИИСФ РААСН

## Slide 2
Основные вопросы:
Определение мощности очистных сооружений
Определение технологии очистки сточных вод
Как эксплуатировать?

## Slide 3
Определение технологии очистки сточных вод
Наилучшие доступные технологии + КЭР
Максимальное использование действующих сооружений
Резервирование очередей очистных сооружений для работы в курортных зонах
Регулирование потоков сточных вод
Импортозамещение

## Slide 4
- Выбрано четыре технологии - Периодическое использование сооружений - Необходима выработка критериев оценки выбора технологий из существующего множества
Очистные сооружения малой
и средней производительности

## Slide 5: Затопленный биофильтр MBBR
Возможно исполнение с исключением образования запахов; Высокая устойчивость к залповым сбросам сточных вод, в том числе содержащим токсичные и ингибирующие вещества; Возможность быстрого запуска сооружений после остановки без повышенных эксплуатационных затрат на консервацию
плюсы
минусы
Необходимо обеспечить промывку загрузочного материала для эффективного удаления отмирающей биопленки
При изменении концентрации сточных вод и повышении скорости роста биопленки необходимы дополнительные мероприятия в части промывки загрузочного материала
Условия применения
При изменении концентрации сточных вод и повышении скорости роста биопленки необходимы дополнительные мероприятия в части промывки загрузочного материала

## Slide 6: Капельный биофильтр
В режиме нитрификации – денитрификации способствует качеству очистки сточных вод на уровне ТП НДТ.
Удовлетворительно работает на малых нагрузках по органическим загрязнения.
Требуется значительное время для вывода сооружения на рабочий режим.
При временном отключении сооружения возможно пересыхание биопленки, что значительно усложняет повторный запуск сооружения.
Условия применения

## Slide 7: Реактор периодического действия (SBR)
Компактное размещение сооружения;
Устойчивость к высокой неравномерности концентраций поступающих сточных вод.
ы
Необходима глубокая автоматизация процессов с обязательным размещением аккумулирующего резервуара перед реакторами;
На время остановки подачи сточных вод необходимо поддержание аэрации биомассы;
Количество работающих реакторов должно обеспечивать возможность соблюдения цикла очистки сточных вод
Необходимо поддерживать значительные эксплуатационные расходы на поддержание биомассы во взвешенном состоянии.
Условия применения

## Slide 8: Циркуляционный окислительный канал
Устойчивость к высокой степени неравномерности притока и качества поступающих сточных вод;
Пониженные эксплуатационные затраты при нормальных условиях эксплуатации
Необходимо поддержание требуемой скорости горизонтального потока (продольной циркуляции) иловой смеси при различных расходах поступающих сточных вод
При эксплуатации в режиме пониженных концентраций растворенного кислорода возможно нарушение стабильности активного ила;
При временном отключении необходимо обеспечивать аэрацию и продольное перемешивание иловой смеси
Условия применения

## Slide 9
1. Эффективность работы сооружения (средняя по основным показателям), %

## Slide 10: 2. Скорость выхода работы установки в рабочий режим, сут

## Slide 13: Критерии предпроектной оценки

## Slide 14: Степанов Сергей Валериевич, д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

## Slide 15: Продольный разрез подземных сооружений очистки сточных вод гостиничного комплекса
Qсут = 4 000 м3/сут

## Slide 16: Установки механической очистки с барабанной решеткой и горизонтальной песколовкой

## Slide 17: Помещение аэротенков

## Slide 18: Вторичные отстойники и дисковые фильтры

## Slide 19: Шнековые дегидраторы осадка

## Slide 20: Общий вид канализационных очистных сооружений на территории гостиничного комплекса

## Slide 21: Проектные и фактические концентрации загрязнений в исходных и очищенных сточных водах, мг/л
Показатель | Проектные данные |  | Фактические данные | 
 | исходные сточные воды | очищенные сточные воды | исходные сточные воды | очищенные сточные воды
Взвешенные вещества | 284 | 5 | 100-600 | 3-4
БПК5 | 242 | 2,1 | 300-1000 | 0,7-2
Азот аммонийный | 24 | 0,4 | 28-42 | 0,1-0,3
Фосфат-ион (по Р) | 5 | 0,2 | 4-5 | 0,08-0,1

## Slide 22
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ